## Slide 1: Formation « SIMPAC (Suite) »
Bruno Ribstein
ARIA Technologies
8/10, rue de la Ferme | 92100 Boulogne-Billancourt | France
Tél. : +33 (0)1 46 08 68 60 - ligne directe : +33 (0)1 46 08 68 74
e-mail: bribstein@aria.fr - https://www.aria.fr

## Slide 2: SIMPAC : support & documentation
Accès à la documentation
Documentation
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
2
Mail à utiliser pour le support:
simpac@aria.fr

## Slide 3: SIMPAC : publication d’une simulation (1/2)
Rend la simulation 316 publique et accessible à l’adresse :
https://project.aria.fr/simpac-v2/316
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
3

## Slide 4: SIMPAC : publication d’une simulation (2/2)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
4
Rend la simulation 316 publique et accessible à l’adresse :
https://project.aria.fr/simpac-v2/316

## Slide 5: SIMPAC : source surfacique (1/3)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
5
1 source pour le modèle de dispersion émet au minimum 1 particule par pas de temps (DTMIN=10s).
La position initiale de la particule est tirée aléatoirement dans la source.
1 source définit via l’interface SIMPAC ne constitue pas forcément 1 source pour le modèle de dispersion. Les sources surfaciques sont automatiquement découpées en triangles, ou bien projeté sur le maillage.
  1 source triangle sur l’interface  1 triangle pour le modèle de dispersion
  1 source rectangle sur l’interface  2 triangles pour le modèle de dispersion
  1 source polygone sur l’interface  autant de sources de point grille pour le modèle de dispersion
Source polygone:
  1 source polygone de surface inférieure à la maille sera étalée sur la maille.
  La projection sur le maillage signifie un plus grand nombre de sources ponctuelles, et donc un temps de calcul plus long. Dans l’exemple ci-dessous, le polygone est décrit en 4532 sources.

## Slide 6: SIMPAC : source surfacique (1/3)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
6
1 source définit via l’interface SIMPAC ne constitue pas forcément 1 source pour le modèle de dispersion.
1 source pour le modèle de dispersion émet au minimum 1 particule par pas de temps (DTMIN=10s).
La position initiale de la particule est tirée aléatoirement dans la source.

## Slide 7: SIMPAC : source surfacique (2/3)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
7
Les sources surfaciques sont automatiquement découpées en triangles, ou projeté sur le maillage.
1 source triangle  1 triangle
1 source rectangle  2 triangles
1 source polygone  autant de sources que de maille.
1 source définit via l’interface SIMPAC ne constitue pas forcément 1 source pour le modèle de dispersion.
1 source pour le modèle de dispersion émet au minimum 1 particule par pas de temps (DTMIN=10s).
La position initiale de la particule est tirée aléatoirement dans la source.

## Slide 8: SIMPAC : source surfacique (3/3)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
8
La projection sur le maillage d’un polygone signifie un plus grand nombre de surfaces élémentaires, et donc un temps de calcul plus long.
1 source polygone de surface inférieure à la maille sera étalée sur la maille
Les sources surfaciques sont automatiquement découpées en triangles, ou projeté sur le maillage.
1 source triangle  1 triangle
1 source rectangle  2 triangles
1 source polygone  autant de sources de point grille.

## Slide 9: SIMPAC : source surfacique incendie (1/3)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
9
Terme source estimée à partir de la méthodologie de l’INERIS:
Liste des polluants émis,
Flux d’émission,
Puissance de l’incendie.
3 types d’incendie industriel:
Bâtiment
Carburant
Pneu
Stockage de carburant:
Essence: 34%
Fioul: 33%
Gasoil: 33%
Pneu:
Pneu: 100%
Bâtiment:
Bois: 30%
Matière: 50%
Polyéthylène: 15%
Polychlorure de vinyle: 5%
Hypothèse de composition

## Slide 10: SIMPAC : source surfacique incendie (2/3)
Bâtiment:
Bois: 30%
Matière: 50%
Polyéthylène: 15%
Polychlorure de vinyle: 5%
Composition (%) | C | H | 0 | Cl
Bois | 0,444 | 0,062 | 0,494 | 0
Matière | 0,444 | 0,062 | 0,494 | 0
PE | 0,858 | 0,143 | 0 | 0
PVC | 0,384 | 0,048 | 0 | 0,568
Estimation:
Puissance thermique (W)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
10

## Slide 11: SIMPAC : source surfacique incendie (3/3)
Bâtiment:
Bois: 30%
Matière: 50%
Polyéthylène: 15%
Polychlorure de vinyle: 5%
Estimation:
Puissance thermique (W)
Débit de combustion (kg/s)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
11
Composition (%) | C | H | 0 | Cl
Bois | 0,444 | 0,062 | 0,494 | 0
Matière | 0,444 | 0,062 | 0,494 | 0
PE | 0,858 | 0,143 | 0 | 0
PVC | 0,384 | 0,048 | 0 | 0,568

## Slide 12: SIMPAC : incendie bien ou mal ventilé (1/2)
Début d’incendie, ou incendie mal ventilé:
Surface en feu : SBAD = SGOOD / 10
Vitesse de combustion : VBAD VGOOD / 2.5
Composition de la fumée: [CO2]/[CO] = 5kg/kg 3.2mol/mol
Début d’incendie, ou incendie mal ventilé:
Puissance thermique (W) : PBAD PGOOD / 25
Débit de combustion (kg/s) : DBAD DGOOD / 2.5
  D[CO]BAD D[CO]GOOD / 10
  D[CO2]BAD D[CO2]GOOD / 30
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
12
Proportionnellement, 3 fois plus de CO est émis dans un incendie mal ventilé.
Le début d’un incendie, soit avant que les murs du bâtiment tombent, correspond au cas mal ventilé.

## Slide 13: SIMPAC : incendie bien ou mal ventilé (2/2)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
13
Incendie bien ventilé
Incendie mal ventilé
La diminution de la puissance thermique réduit la sur-hauteur, et explique la plus forte trace au sol dans l’exemple ci-dessous.
En pratique, le début d’un incendie, soit avant que les murs du bâtiment tombent, correspond au cas mal ventilé. Dans un incendie bien ventilé, 1 molécule de CO est émise pour 10 molécules de CO2. Le rapport est de 1 pour 3 pour un incendie mal ventilé. La réduction de la surface en feu et de la vitesse de combustion explique un réduction de la puissance thermique est du débit de combustion.