## Slide 1: Formation « PMSS (PSWIFT-PSPRAY) »
Bruno Ribstein
ARIA Technologies
8/10, rue de la Ferme | 92100 Boulogne-Billancourt | France
Tél. : +33 (0)1 46 08 68 60 - ligne directe : +33 (0)1 46 08 68 74
e-mail: bribstein@aria.fr - https://www.aria.fr

## Slide 2: Module de calcul de champs de vents PSWIFT
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
2
Stations de surface
Profils météorologiques
Sorties de modèles
Relief
Occupation des sols
Données météorologiques
Champs 4D
Données de turbulence
Données d’humidité
PSWIFT
Obstacles

## Slide 3: Module de calcul de la dispersion PSPRAY
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
3
Espèces
Champs de vents 4D
Paramètres
Concentrations
Doses
Dépôts
PSPRAY
Rejet
prise en compte des vents calmes

## Slide 4: Sommaire
La modélisation 3D de l’écoulement : PSWIFT
  Objectifs
  Description des données en entrée
  Interpolation du vent et de la température
  Influence des obstacles, ajustement du vent et calcul de la turbulence
La modélisation 3D de la dispersion : PSPRAY
  Objectifs
  Modèle lagrangien à particules de transport et diffusion stochastique
  Qqs fonctionnalités : dépôt, dépôt humide, décroissance radioactive…
Copyright © ARIA Technologies 2020
4
ARIA Technologies – Formation PMSS

## Slide 5: PSWIFT : objectifs
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
5
Type de modèle : modèle diagnostique qui vérifie la conservation de la masse
Obtenir avec un temps de calcul faible (quelques minutes) des champs tridimensionnels de vent, de température et de turbulence.
Prendre en compte différents types de données météorologiques sur un même site (profils de vent et/ou de température, stations météorologiques de surface, sorties de modèles …)
Prendre en compte la topographie, l’occupation des sols, les obstacles, l’influence de la stabilité (effet de la stratification thermique sur l’écoulement).
Principe de fonctionnement à 4 étapes :
Interpolation des valeurs aux points de mesure sur les points de grille
Création des zones liées aux obstacles
Ajustement du champs obtenu (divergence nulle)
Calcul de la turbulence

## Slide 6: PSWIFT : Description des données d’entrée
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
6
PSWIFT
Fichier géoréférencé de description de la topographie
Fichier géoréférencé d’occupation des sols : matrice 2d de hauteur de rugosité
Fichier de données météorologiques (U,V,T…)
Fichier de commande du logiciel : paramètres de calcul
Stations de surface
Profils météorologiques
Sorties de modèles
Relief
Occupation des sols
Données météorologiques
Champs 4D
Données de turbulence
Données d’humidité
PSWIFT
Obstacles
SIMPAC: données au pas horaire

## Slide 7: Sommaire
La modélisation 3D de l’écoulement : PSWIFT
  Objectifs
  Description des données en entrée
  Interpolation du vent et de la température
  Influence des obstacles, ajustement du vent et calcul de la turbulence
La modélisation 3D de la dispersion : PSPRAY
  Objectifs
  Modèle lagrangien à particules de transport et diffusion stochastique
  Qqs fonctionnalités : dépôt, dépôt humide, décroissance radioactive…
Copyright © ARIA Technologies 2020
7
ARIA Technologies – Formation PMSS

## Slide 8: PSWIFT : Description de la topographie
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
8
Modèle numérique de terrain (MNT)
Sources : Instituts géographiques Internationaux
  Données IGN (25m : Normandie), USGS (~1 km : global)
Type des données source
  Données Maillées « raster »
  Courbes de niveau « vecteur »
Mise en forme pour PSWIFT :
Processeur ARIA : EsriToAriaSite
Fichier résultat géoréférencé:
  Bloc de données 2D au format raster
    Interpolation Z(i,j) à la résolution choisie
    Point Sud Ouest & Etendue du domaine cible
  Format ASCII
  Projection géographique : Lambert 93

## Slide 9: PSWIFT : Description de la topographie
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
9
Filtrage (lissage)
Objectifs:
  diminuer les pentes locales si nécessaire (problèmes numériques );
  éliminer des points aberrants éventuels.
Méthodes:
  Filtrage par convolution:
    M est le nombre de points de part et d’autre (taille fenêtre)
    a(k1,k2) est le poids du point = f(distance au centre)
  Filtrage médian : on ordonne les valeurs d’altitudes des points considérés et on applique au point cible la valeur médiane de tous ces points

## Slide 10: PSWIFT : Description de la topographie
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
10
Le filtrage : exemple d’un point à filtrer (noté x) pour le cas particulier d’un filtre de largeur 3 points à fenêtre carrée (points noirs) ou circulaire (points blancs)

## Slide 11: PSWIFT : Description de la topographie
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
11
Exemple de visualisation
Topographie du sud de la corse (Source IGN: BD Alti 200m) - (Visualisation Logiciel Savi3D)

## Slide 12: PSWIFT : Description de l’occupation des sols
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
12
Corine Land Cover (CLC)
Sources : Instituts géographiques Internationaux
  Données CLC (10m : France ou 100m : Europe)
Type des données source
  Données Maillées « raster »
  Courbes de niveau « vecteur »
Mise en forme pour PSWIFT :
Processeur ARIA : EsriToAriaSite
Fichier résultat géoréférencé:
  Bloc de données 2D au format raster
    Valeurs de hauteur de rugosité, albédo, rapport de Bowen …
    Interpolation à la résolution choisie
    Point Sud Ouest & Etendue du domaine cible
  Format ASCII
  Projection géographique : Lambert 93
Importance de la cohérence avec la description de la topographie.

## Slide 13: PSWIFT : Description de l’occupation des sols
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
13
Exemple de visualisation
Format IGN CLC d’occupation des sols pour le département du Puy de Dôme (63)

## Slide 14: PSWIFT : Description de l’occupation des sols
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
14
Définition du maillage
Projection des polygones sur le maillage
Traitement de la variable :
  Calcul d’un % par maille et selon le type de sol
  Attribution d’une hauteur de rugosité par maille et selon la classe de sol (Moyenne ou Majoritaire)
Obtention d’un fichier de rugosité maillé :

## Slide 15: PSWIFT : Description des obstacles
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
15
Fichier Shapefile contenant au minimum
  L’emprise au sol des bâtiments
  La hauteur par rapport au sol des bâtiments
Mise en forme pour PSWIFT :
Processeur ARIA : Shaft
Fichier résultat
  Prismes à bas triangle ou rectangulaire
  Format ASCII ou CSV

## Slide 16: PSWIFT : Description des obstacles
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
16
Fichier Shapefile contenant au minimum
  L’emprise au sol des bâtiments
  La hauteur par rapport au sol des bâtiments
Mise en forme pour PSWIFT :
Processeur ARIA : Shaft
Fichier résultat
  Prismes à bas triangle ou rectangulaire
  Format ASCII ou CSV
Les obstacles sont segmentés en tétraèdres par Shaft
Les obstacles sont ensuite projetés sur le maillage météorologique par PSWIFT.
Le maillage météo définit donc la résolution des obstacles, attention à la cohérence entre le maillage météo et le maillage de dispersion.
SIMPAC : pas d’obstacle si résolution supérieure à 20m

## Slide 17: Sommaire
La modélisation 3D de l’écoulement : PSWIFT
  Objectifs
  Description des données en entrée
  Interpolation du vent et de la température
  Influence des obstacles, ajustement du vent et calcul de la turbulence
La modélisation 3D de la dispersion : PSPRAY
  Objectifs
  Modèle lagrangien à particules de transport et diffusion stochastique
  Qqs fonctionnalités : dépôt, dépôt humide, décroissance radioactive…
Copyright © ARIA Technologies 2020
17
ARIA Technologies – Formation PMSS

## Slide 18: PSWIFT : objectifs
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
18
Type de modèle : modèle diagnostique qui vérifie la conservation de la masse
Obtenir avec un temps de calcul faible (quelques minutes) des champs tridimensionnels de vent, de température et de turbulence.
Prendre en compte différents types de données météorologiques sur un même site (profils de vent et/ou de température, stations météorologiques de surface, sorties de modèles …)
Prendre en compte la topographie, l’occupation des sols, les obstacles, l’influence de la stabilité (effet de la stratification thermique sur l’écoulement).
Principe de fonctionnement à 4 étapes :
Interpolation des valeurs aux points de mesure sur les points de grille
Création des zones liées aux obstacles
Ajustement du champs obtenu (divergence nulle)
Calcul de la turbulence

## Slide 19: PSWIFT : Grille verticale
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
19
zg(x,y) : altitude du relief (m)
H : altitude du sommet du domaine (m)
z(x,y) : altitude réelle (m) du point considéré
z* : suit le relief dans les 1er niveaux et des horizontales dans les derniers niveaux

## Slide 20: PSWIFT : Interpolation du vent et de la température
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
20
Interpolation du vent
Méthode 1:
  Interpolation des mesures au sol : Cressman 2D
  Interpolation des mesures en altitudes : Cressman 2D ou Cressman 3D
Méthode 2:
  Interpolation des mesures au sol et altitude : Cressman 3D
Possibilité de prise en compte du relief :
  influence / désinfluence du relief sur les mesures de surface
  possibilité de raccord sol-altitude : linéaire ou logarithmique
Interpolation de la température
Méthode 1:
  Interpolation des mesures sol : Cressman 2D
  Interpolation sur le maillage 3D d’un profil de température
Méthode 2:
  Interpolation des mesures sol et altitude : Cressman 3D
Possibilité de prise en compte du relief :
  influence / désinfluence du relief sur les mesures de surface
  possibilité de raccord sol-altitude : linéaire ou logarithmique
SIMPAC: pas de prise en compte du relief sur la mesure

## Slide 21: PSWIFT : Correction verticale des mesures de surface de vent
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
21
Principe :
Les mesures effectuées en couche de surface à différentes hauteurs sol sont ramenées à la hauteur du premier niveau utile de PSWIFT.
Variables:
  u* : vitesse de frottement
  z0 : rugosité
  F : fonction universelle de couche de surface
  L : longueur de Monin-Obukhov
  h : hauteur sol de la mesure
  hs : hauteur sol du premier niveau PSWIFT

## Slide 22: PSWIFT : Interpolation de Cressman
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
22
Principe :
Interpolation pondérée des mesures en fonction de la distance du point de maillage considéré aux stations sol.
Cressman 2D :
  NMSTA : nombre de stations
  Pk(x,y) : fonction de pondération avec
  Ph : paramètre de portée (calculé par PSWIFT ou définit par l’utilisateur)
Cressman 3D :
  Pk(x,y,z) : fonction de pondération avec
  Pv : paramètre de portée (calculé par PSWIFT ou définit par l’utilisateur)

## Slide 23: Sommaire
La modélisation 3D de l’écoulement : PSWIFT
  Objectifs
  Description des données en entrée
  Interpolation du vent et de la température
  Influence des obstacles, ajustement du vent et calcul de la turbulence
La modélisation 3D de la dispersion : PSPRAY
  Objectifs
  Modèle lagrangien à particules de transport et diffusion stochastique
  Qqs fonctionnalités : dépôt, dépôt humide, décroissance radioactive…
Copyright © ARIA Technologies 2020
23
ARIA Technologies – Formation PMSS

## Slide 24: PSWIFT : objectifs
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
24
Type de modèle : modèle diagnostique qui vérifie la conservation de la masse
Obtenir avec un temps de calcul faible (quelques minutes) des champs tridimensionnels de vent, de température et de turbulence.
Prendre en compte différents types de données météorologiques sur un même site (profils de vent et/ou de température, stations météorologiques de surface, sorties de modèles …)
Prendre en compte la topographie, l’occupation des sols, les obstacles, l’influence de la stabilité (effet de la stratification thermique sur l’écoulement).
Principe de fonctionnement à 4 étapes :
Interpolation des valeurs aux points de mesure sur les points de grille
Création des zones liées aux obstacles
Ajustement du champs obtenu (divergence nulle)
Calcul de la turbulence

## Slide 25: PSWIFT : Influence des obstacles
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
25
L’effet des obstacles sur l’écoulement est modélisé par création de zones spécifiques, c’est-à-dire analytiques, autour des bâtiments.
Dans ces régions, le champ de vitesse est initialisé à l’aide de diverses relations empiriques basées sur les dimensions du bâtiment et le vent incident, selon le principe exposé par Röckle (1990)

## Slide 26: PSWIFT : Influence des obstacles
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
26
Lorsque les bâtiments sont suffisamment éloignés pour qu’aucune de leur zone s’intersecte, ils sont considérés comme isolés.
Définition des zones pour un obstacle isolé:
  Zone de contournement amont : dans cette zone, le champ de vent contourne l’obstacle
  Zone de recirculation : derrière l’obstacle, une zone de recirculation est créée
  Zone de sillage : dans cette zone située derrière la zone de recirculation, le vent est modifié pour assurer une transition vers le champ de vent non influencé par l’obstacle. Le vent est nul à la frontière recirculation/sillage et croît dans la zone de sillage jusqu’à atteindre les valeurs du champ non perturbé

## Slide 27: PSWIFT : Influence des obstacles
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
27
Lorsque les bâtiments sont suffisamment éloignés pour qu’aucune de leur zone s’intersecte, ils sont considérés comme isolés.
Lorsque certaines de leurs zones s’intersectent , des règles de priorité sont appliquées par PSWIFT :
  Les zones de recirculation sont prioritaires sur les zones de déventement amont, qui elles, sont prioritaires sur les zones de sillage.
  Des canyons de rues sont créées entre 2 proches bâtiments (skimming zone).
En bleu foncé : Bâtiments
En vert : Displacement zones
En jaune : Cavity zones
En rouge : Wake zones
En bleu clair : Skimming zones

## Slide 28: PSWIFT : objectifs
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
28
Type de modèle : modèle diagnostique qui vérifie la conservation de la masse
Obtenir avec un temps de calcul faible (quelques minutes) des champs tridimensionnels de vent, de température et de turbulence.
Prendre en compte différents types de données météorologiques sur un même site (profils de vent et/ou de température, stations météorologiques de surface, sorties de modèles …)
Prendre en compte la topographie, l’occupation des sols, les obstacles, l’influence de la stabilité (effet de la stratification thermique sur l’écoulement).
Principe de fonctionnement à 4 étapes :
Interpolation des valeurs aux points de mesure sur les points de grille
Création des zones liées aux obstacles
Ajustement du champs obtenu (divergence nulle)
Calcul de la turbulence

## Slide 29: PSWIFT : Ajustement du vent
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
29
Principe :
Un champ de vent est construit à partir de l’interpolation des mesures de vent et de la prise en compte des obstacles, et en respectant :
Conservation de la masse pour un fluide incompressible (la densité ρ de l’air est supposé constante).
Etre le plus proche possible du champ de vent interpolé initial
Conditions d’imperméabilité à travers le sol et le sommet
Méthode :
Une fonctionnelle est définie, et pour laquelle un multiplicateur de Lagrange  introduit la contrainte d’incompressibilité.
Le symbole Ω définit le domaine de calcul.
Le paramètre α caractérise la stabilité de l’atmosphère.
Le premier terme représente l’écart (au sens des moindres carrés) entre l’écoulement ajusté et l’écoulement interpolé initial.
Le second terme est l’introduction par le biais d’un multiplicateur de Lagrange de la contrainte d’incompressibilité dans la fonctionnelle à minimiser.

## Slide 30: PSWIFT : Ajustement du vent
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
30
Minimiser la fonctionnelle revient à chercher le couple tel que les dérivées relatives à ces deux paramètres soient simultanément nulles, et ceux quelque soit le domaine Ω considéré.
Le vent ajusté sera :
Le multiplicateur de Lagrange sera ainsi déterminé grâce à l’équation :
Le paramètre traduit l’influence de la stabilité atmosphérique sur l’écoulement de grande échelle.
0 (très stable) < < 1 (neutre)
Le champ de vent est différent suivant la valeur de , mais pour des applications locales et en présences de bâtiments (SIMPAC)

## Slide 31: PSWIFT : Ajustement du vent
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
31
Champ de vent interpolé
Adjusted wind field
Champ de vent ajusté

## Slide 32: PSWIFT : objectifs
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
32
Type de modèle : modèle diagnostique qui vérifie la conservation de la masse
Obtenir avec un temps de calcul faible (quelques minutes) des champs tridimensionnels de vent, de température et de turbulence.
Prendre en compte différents types de données météorologiques sur un même site (profils de vent et/ou de température, stations météorologiques de surface, sorties de modèles …)
Prendre en compte la topographie, l’occupation des sols, les obstacles, l’influence de la stabilité (effet de la stratification thermique sur l’écoulement).
Principe de fonctionnement à 4 étapes :
Interpolation des valeurs aux points de mesure sur les points de grille
Création des zones liées aux obstacles
Ajustement du champs obtenu (divergence nulle)
Calcul de la turbulence

## Slide 33: PSWIFT : Calcul de la turbulence
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
33
Plusieurs options de turbulence sont disponibles :
Longueur de mélange (Distance aux obstacles) : turbulence locale
Profil de Hanna : turbulence de fond
Turbulence locale + turbulence de fond
Longueur de mélange :
L’écart-type des vitesses et , les coefficients de diffusion turbulente et , l’énergie cinétique turbulente et le taux de dissipation turbulent ε sont tous évalués à partir de la norme du tenseur des déformations et de la distance entre la maille et l’obstacle le plus proche (bâtiment ou topographie).
et sont des paramètres multiplicatif lié à la méthode.
Turbulence Locale + Fond :
Les grandeurs turbulentes sont calculées à partir d’une composante de locale et de fond
et

## Slide 34: PSWIFT : Calcul de la turbulence
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
34
Profils de Hanna :
Les grandeurs turbulentes sont calculées analytiquement à partir des profils de Hanna qui dépendent de la rugosité z0, la vitesse de friction u*, la longueur de Monin-Obukhov L, la couche limite atmosphérique h, vitesse convective w* et la couche limite atmosphérique résiduelle hres.
Conditions stables
Conditions neutres
Conditions instables

## Slide 35: PSWIFT : Parallélisation
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
35
Deux types de parallélisation possibles :
Parallélisation en échéances uniquement (répartition des échéances temporelles entre les cœurs)
Parallélisation géographique permettant le traitement de domaines urbains étendus :
  découpage du domaine d’étude en plusieurs « tuiles »
  1 cœur maitre et plusieurs cœurs esclaves
  Parallélisation géographique et par échéance

## Slide 36: Sommaire
La modélisation 3D de l’écoulement : PSWIFT
  Objectifs
  Description des données en entrée
  Interpolation du vent et de la température
  Influence des obstacles, ajustement du vent et calcul de la turbulence
La modélisation 3D de la dispersion : PSPRAY
  Objectifs
  Modèle lagrangien à particules de transport et diffusion stochastique
  Qqs fonctionnalités : dépôt, dépôt humide, décroissance radioactive…
Copyright © ARIA Technologies 2020
36
ARIA Technologies – Formation PMSS

## Slide 37: PSPRAY : objectifs
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
37
PSPRAY est un modèle de dispersion tridimensionnel lagrangien à particules
Il calcule les trajectoires des panaches de polluants à partir des champs de vent calculés par PSWIFT.
La dispersion est effectuée par l'intermédiaire de particules émises à chaque pas de temps et dont une partie du déplacement est aléatoire.
  Possibilité de calcul des concentrations, des dépôts sec et humides.
  Prise en compte de pertes de masses dues aux dépôts sec et humide
Les cisaillements du vent sont très bien pris en compte par ce type de modèle, et il n’y a pas de limitations pour les petites échelles.
Les temps de calculs dépendent linéairement du nombre de particules suivies et du vent dans le domaine.

## Slide 38: Sommaire
La modélisation 3D de l’écoulement : PSWIFT
  Objectifs
  Description des données en entrée
  Interpolation du vent et de la température
  Influence des obstacles, ajustement du vent et calcul de la turbulence
La modélisation 3D de la dispersion : PSPRAY
  Objectifs
  Modèle lagrangien à particules de transport et diffusion stochastique
  Qqs fonctionnalités : dépôt, dépôt humide, décroissance radioactive…
Copyright © ARIA Technologies 2020
38
ARIA Technologies – Formation PMSS

## Slide 39: PSPRAY : modèle lagrangien à particules
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
39
Principe :
Discrétisation du panache en particules virtuelles où chacune transporte une fraction de la masse émise
Advection des particules grâce au champ de vent moyen PSWIFT
Diffusion turbulente « stochastique » à partir du temps lagrangien et des écarts-types de vitesse
Projection de la masse des particules lagrangiennes sur le maillage eulérien pour obtenir la concentration
Position initiale

## Slide 40: PSPRAY : modèle lagrangien à particules
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
40
Principe :
Discrétisation du panache en particules virtuelles où chacune transporte une fraction de la masse émise
Advection des particules grâce au champ de vent moyen PSWIFT
Diffusion turbulente « stochastique » à partir du temps lagrangien et des écarts-types de vitesse
Projection de la masse des particules lagrangiennes sur le maillage eulérien pour obtenir la concentration
Position initiale
Composante locale du vent moyen

## Slide 41: PSPRAY : modèle lagrangien à particules
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
41
Principe :
Discrétisation du panache en particules virtuelles où chacune transporte une fraction de la masse émise
Advection des particules grâce au champ de vent moyen PSWIFT
Diffusion turbulente « stochastique » à partir du temps lagrangien et des écarts-types de vitesse
Projection de la masse des particules lagrangiennes sur le maillage eulérien pour obtenir la concentration
Position initiale
Composante locale du vent moyen
Composante locale turbulente

## Slide 42: PSPRAY : Transport et diffusion stochastique
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
42
Equation de transport :
Diffusion stochastique :
Position initiale
Composante locale du vent moyen
Composante locale turbulente
TL est un temps lagrangien, il représente la « mémoire turbulente » des particules.
μ est une variable aléatoire choisie suivant une loi normale centrée réduite
σ représente l’écart-type des vitesses

## Slide 43: Retro-PSPRAY
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
43
Equation de transport :
Diffusion stochastique :
Position initiale
Composante locale du vent moyen
Composante locale turbulente
TL est un temps lagrangien, il représente la « mémoire turbulente » des particules.
μ est une variable aléatoire choisie suivant une loi normale centrée réduite
σ représente l’écart-type des vitesses

## Slide 44: Retro-PSPRAY : cas académique
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
44
t > 0
Cas académique :
5 rétro-panaches différents à partir d'une source initiale.
Estimation de la source en comptant les chevauchements des rétro-panaches.
La position la plus probable de la source est celle où le plus grand nombre de rétro-panaches se trouvent au même endroit et au même moment.

## Slide 45: Retro-PSPRAY : cas académique
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
45
Cas académique :
5 rétro-panaches différents à partir d'une source initiale.
Estimation de la source en comptant les chevauchements des rétro-panaches.
La position la plus probable de la source est celle où le plus grand nombre de rétro-panaches se trouvent au même endroit et au même moment.
t < 0
t < 0
t < 0
t < 0
t < 0
t > 0

## Slide 46: Retro-PSPRAY : cas académique
pdf
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
46
Cas académique :
5 rétro-panaches différents à partir d'une source initiale.
Estimation de la source en comptant les chevauchements des rétro-panaches.
La position la plus probable de la source est celle où le plus grand nombre de rétro-panaches se trouvent au même endroit et au même moment.
t < 0
t < 0
t < 0
t < 0
t < 0

## Slide 47: PSPRAY : Influence du nombre de particules
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
47
1000 particules par seconde ~10min
100 particules par seconde ~1min
Augmenter le nombre de particules se traduit par une augmentation des temps de calcul.
Puisque chaque particule transporte alors une masse plus faible, augmenter le nombre de particules améliore aussi la précision des résultats.
Simpac:
dtMIN=10s
TOTPAR varie entre 1 (configuration trajectoire), 100 (configuration unitaire) et 600 (configuration standard)
Concentration évaluée en Moyenne 15min

## Slide 48: Sommaire
La modélisation 3D de l’écoulement : PSWIFT
  Objectifs
  Description des données en entrée
  Interpolation du vent et de la température
  Influence des obstacles, ajustement du vent et calcul de la turbulence
La modélisation 3D de la dispersion : PSPRAY
  Objectifs
  Modèle lagrangien à particules de transport et diffusion stochastique
  Qqs fonctionnalités : dépôt, dépôt humide, décroissance radioactive…
Copyright © ARIA Technologies 2020
48
ARIA Technologies – Formation PMSS

## Slide 49: PSPRAY : Surélévation d’un panache
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
49
Deux phénomènes contribuent à la surélévation d’un panache.
  la force convective de l’écoulement
  la flottabilité due à la chaleur du panache par rapport au milieu ambiant
La vitesse dépend du diamètre de la cheminée, de la vitesse d’éjection, de la température du rejet, de la température de l’air, de la stabilité atmosphérique et de la vitesse du vent au point du rejet.

## Slide 50: PSPRAY : Chute gravitaire
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
50
Inclinaison de l’axe du panache : effet gravitaire et vitesse de chute (loi de Stocke)
  d : diamètre des particules (m)
  g : accélération de la pesanteur (m/s²)
  ρp : masse volumique des poussières (kg/m3)
  ρair : masse volumique de l’air (kg/m3)
  μ : viscosité dynamique de l’air = 1.8 10-5 kg/m.s
La loi valable de chute gravitaire est supposée négligeable pour µm ou m/s
La direction du panache est autrement inclinée vers le sol, c’est-à-dire qu’une vitesse verticale vers le sol Ws est ajoutée au déplacement des particules.
Pour des poussières d’une densité ρp = 2 104 kg/m3, trouver le diamètre d0 à partir duquel Ws [d > d0] > 1m/s .
Faire de même avec des gouttelettes d’aérosols de densité ρp = 20 kg/m3.

## Slide 51: (Correction)
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
51
    Pour des poussières d’une densité ρp = 2 104 kg/m3, trouver le diamètre d0 à partir duquel Vgj [d > d0] > 1m/s .
    Faire de même des gouttelettes d’aérosols de densité ρp = 20 kg/m3.
Le diamètre peut s’exprimer en fonction de la vitesse de chute. Pour v0 = 1m/s la vitesse de dépôt limite, le diamètre d0 des particules vérifie :
Pour des poussières de densité ρp et de diamètre 10um, la vitesse de chute est de 6 cm/s !
Pour des aérosols de densité ρa , le diamètre limite est :
La dispersion d’aérosol se fera majoritairement sans effet de chute gravitaire !

## Slide 52: PSPRAY : Dépôt sec
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
52
Lorsque les gaz se dispersent le long de surfaces solides, ils se déposent selon un phénomène d’adsorption qui dépend de la nature de la surface et du gaz. La masse retirée au volume de gaz s’applique pour chaque particule suivant la loi suivante :
  est la probabilité de dépôt de cette particule intégrée au cours de l’intervalle de temps dt
  est la masse de l’espèce considérée portée par la particule avant dépôt
Pour les espèces « particulaires », les particules lagrangiens sont physiquement déposées à partir d’un tirage aléatoire.
Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme [0,1] :
  Si , la particule n’est pas déposée
  Si , la particule est déposée
Dispersion et dépôt 3D sur l’arc de triomphe

## Slide 53: PSPRAY : Dépôt humide
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
53
Lorsque les gouttes de pluie traversent l’atmosphère, elles absorbent une quantité significative de gaz et de particules. Ce phénomène de lessivage par la pluie réduit les concentrations de gaz et particules polluantes qui se déposent ensuite au sol.
Loi de décroissance exponentielle liée au lessivage
  est la masse de l’espèce S transportée par la particule.
  Le coefficient de lessivage augmente proportionnellement au taux de précipitation R (mm/h). est un coefficient de lessivage standardisé à 1mm/h et dépend de l’espèce considérée.
Dispersion et dépôt humide 3D
Un modèle de déposition humide tenant compte de la trajectoire de la pluie permet d’intégrer les phénomènes 3D de lessivage en milieu urbain.

## Slide 54: PSPRAY : Dose et décroissance radioactive
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
54
Calcul de la dose:
PSPRAY peut fournir une estimation de la concentration intégrée dans le temps sous forme de dose :
α et  sont des coefficients définis par l’utilisateur
La dose peut être estimée à partir des concentrations 2D ou 3D ou du dépôt (sec ou humide).
Décroissance radioactive:
Il est possible de transporter une activité radioactive et prendre en compte la quantité de polluant perdue par radioactivité. La masse transportée décroit ici selon une loi exponentielle avec un temps de demie vie T1/2 spécifique à l’espèce considérée :

## Slide 55: PSPRAY : Parallélisation
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
55
Parallélisation vectorielle et géographique:
Il existe deux types de parallélisation MPI pouvant être appliquées simultanément :
Parallélisation vectorielle en particules : Les particules lagrangiennes sont réparties entre plusieurs threads actifs d’une même « tuile ». Cette parallélisation est destinée à optimiser les temps de calculs en répartissant la charge de travail sur plusieurs threads.
Parallélisation géographique en « tuiles » et / ou en « nests »: Le domaine est découpé en plusieurs tuiles et chaque thread travail sur un sous-domaine. Cette parallélisation est destinée à permettre de réaliser des calculs sur de grands domaines.
Pour chaque domaine / sous domaine, l’un des threads est « maître (master) » et ne travaille pas. Les autres sont considérés comme des threads « esclave (slave) ».

## Slide 56: PSPRAY : Parallélisation
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
56
Distribution des particules ou des sources:
La parallélisation vectorielle s’applique au moment de la génération des particules lagrangiennes : chaque thread n’émet qu’une partie de l’ensemble des particules. Il existe deux méthodes de distribution des particules lagrangiennes :
Distribution des particules : chaque thread traite l’ensemble des sources et émet une partie des particules lagrangiennes de chaque source
Distribution des sources : chaque thread se charge des particules d’un groupe de sources
Cette disjonction est nécessaire lorsque le nombre de sources devient tel que chaque source ne peut émettre qu’une seule particule. Dans ce cas de figure, la distribution en particules n’est pas applicable et une source ne peut être attribuée qu’à un thread.

## Slide 57: PSPRAY : Parallélisation
ARIA Technologies – Formation PMSS
Copyright © ARIA Technologies 2020
57
Source
Thread
Nombre de particules par thread et par source:
Distribution des particules par thread et par source efficace
Chaque thread traite l’ensemble des sources
Nombre de particules par thread et par source:
Distribution des particules par thread et par source impossible
Chaque thread traite une partie des sources
Distribution des particules ou des sources